## Slide 1
硬 件 系 统 综 合 训 练

## Slide 2: 准备工作
微助教课堂 HG844 小组互评
加MOOC课程 ，B站视频备用
分组
  各班自行组队
    4人一组、 选秀组队，宿舍组队
    小组取一个大家都认同的团队名 在微助教上建好团队
  周一报告分组小组名称
    填写腾讯文档中的协作文件

## Slide 3: 教师团队
谭志虎
胡迪青
姚 杰
蒋文斌
周健
秦磊华

## Slide 4: 纪律要求
严格考勤 8:00-11:50 14:00-17:30 18:30-21:30
  迟到，早退按缺勤处理
  8次考勤6次为满分
  不来的要请假，
  代签到（作弊处理，直接-10分）
每日上午提交团队工作日志
  边实验，边写报告
    在课设报告中记录当日故障，解决方法

## Slide 5: 成绩评定
成绩构成
  设计过程和结果占 65%
  团队设计与合作占 15%
  报告部分占 20%；
  抄袭或被抄袭 0分，报告查重

## Slide 6: 进度安排
课程设计的总体时间为2周，具体安排如下:
  第1天：布置任务和集中讲解；
  第1~3天：完成单周期27+4条指令；
  阶段性成果自查后在线填写云进度表（便于老师同学掌握进度）；
  第10天：最终结果验收（返校后检查）
报告不得超过40页，暂定第7周周一交报告
按班为单位提交电子版和纸质版，具体规范见任务书

## Slide 7: 课程设计团队天梯赛
每班6-8只队伍，各班前两名团队有分数奖励（2/1分）
  组原不及格的队员成绩不计入团队总成绩
  重修生/留级生不计入团队总成绩
  为团队取一个响亮的名字
合作学习，互帮互助，团队精神
  团队内有抄袭者团队全体罚分（5分）
  团队任务互评、团队内部互评，团队杰出贡献值也有奖励分（2/1分）
奖励分数加到总分中，加爆为止

## Slide 8: 教学目标
掌握5段流水机制基本原理，能利用多门课程的专业知识解决五段流水CPU设计的复杂工程问题，提升复杂工程问题分析解决能力；
能处理指令流水线的各类冲突冒险，能利用LOGSIM或FPGA平台完成最终的设计与实现，最终设计完成的流水CPU能执行标准测试程序，在此基础上，可进一步增加中断异常处理机制，动态分支预测等扩展功能。
MIPS/RISC-V指令集任选

## Slide 9: 课程设计实验环境
LOGISIM
  Logisim进行方案论证
  跑通流水线重定向机制
FPGA开发板
  单周期上板
  流水线上板
  完成时序仿真后再开始领板子

## Slide 10: 课程设计任务
个人设计完成MIPS 5段流水CPU
  支持27+4条教师指定的MIPS指令（每人一个4位代号CCAB）
  支持5段流水机制，可处理数据冒险，结构冒险，分支冒险
  扩展功能（中断机制，动态分支预测）
  能正确运行标准测试程序和自编测试程序（测试CCAB指令）
  具有自动统计功能
    运行周期数、插入气泡数，Load Use冲突次数、无条件跳转次数，
    有条件成功跳转次数、分支预测成功，失败次数等（分支预测相关）
团队开发一个具有展示度演示系统
  有输入输出设备，完整的软硬件系统

## Slide 11: 课程设计路径及评分标准(百分制)
重定向流水线 75分
重定向机制设计，
控制器改造（自信心爆棚）
Logisim平台（1-2天）
单周期 24条 50分
Educoder平台辅助测试
LOGISIM平台（2-3天）
流水线上开发板 +5/10
重定向流水线
FPGA实现
抓狂，抓狂，抓狂（2-3天）
多级嵌套中断 +5/10
单周期多级嵌套中断机制
软硬协同，配合精密
Logisim/FPGA（+1天）
理想流水线 55分
设计流水段间接口部件
只能跑有限几条指令
Logisim平台（0.5-1天）
气泡流水线 65分
数据冲突检测，处理分支冲突
插入气泡解决数据冲突
Logisim平台（1-2天）
流水线中断 +5
流水线中断机制实现
单级嵌套方案均可
Logisim/FPGA平台（+1天）
单级中断支持 +5
设计单周期CPU中断硬件
设计中断演示程序
Logisim/FPGA（1-2天）
扩展：分支预测 +10
动态分支预测机制
相联存储器设计，LRU算法
（Logisim2天 FPGA 1天）
顺利通关
封顶105*0.65
扩展模块任意组合
单周期上开发板 +5
后利用工具自动实现
参考相关文档（1天）

## Slide 12: 我们的口号
虐我千百遍，搞定流水线
奋战一两周，造块ＣＰＵ
调试两三晚，玩转开发板

## Slide 13: 在线完成进度表

## Slide 14: 各阶段检查要求
上板检查
  能运行benchmark-CCMB程序，内存数据排序正确
    CCAB测试程序加载在benchmark之后，syscall停机解释为暂停
  FPGA开发板应绑定功能开关
    可切换显示区域功能
      程序显示，时钟周期统计
    可切换频率，可复位
中断检查
  单级中断依次点击1,2,3号中断源按键，能正常响应中断
  多重嵌套中断依次点击1,2,3号中断按键
    应先后进入12321CPU
  多重嵌套中断依次点击2,3,1号中断按键
    应先后进入2321CPU

## Slide 15: 各阶段检查要求
理想流水线
  能运行理想流水线测试程序
  周期数21，内存数据写入正常
气泡流水线
  正确运行benchmark+CCAB指令（CCAB测试程序加载在benchmark之后，syscall停机解释为暂停）
  能统计气泡数目，分支跳转次数
  总周期数=1546+4+气泡数目+分支误取深度*分支数-1
重定向流水线
  正确运行benchmark+CCAB指令（CCAB测试程序加载在benchmark之后，syscall停机解释为暂停）
  能统计Load-Use次数，分支数
  总周期数=1546+4+分支误取深度*分支数+load-Use次数
  参考答案（1984，2298，3612），其他答案说明理由

## Slide 16: 注意事项
多讨论，多讨论，多讨论
  没有愚蠢的问题，不要闭门造车
  方案不是唯一的，但一定要想清楚！
多存盘，存网盘，别存U盘
  注意版本管理
要通关，要通关，要通关
  取乎其上，得乎其中
  取乎其中，得乎其下
  取乎其下，则无所得矣
严禁做全指令集版本

## Slide 17
硬 件 系 统 综 合 训 练
Thanks